## Slide 1: Базовые сведения из картографии

## Slide 2: Определение карты (для справки)
Карта — математически определённое, уменьшенное, генерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела, космического пространства, показывающее расположенные или спроецированные на них объекты и их свойства в принятой системе условных знаков

## Slide 3: NB!
Карта
Не карта (ортофотоснимок)

## Slide 4: Свойства карты
Математический закон построения: использование проекций, масштабов
Знаковость — использование условных знаков
Генерализованность — отбор и обобщение изображаемых объектов
Системность изображения

## Slide 5: Математическая основа карт. Картографические проекции
Картографическая проекция — математически определённое отображение поверхности Земли (или вспомогательной поверхности эллипсоида) в плоскость карты
Любая проекция передаёт поверхность Земли с искажениями!

## Slide 6: Картографические проекции:
По виду картографической сетки в нормальной ориентировке:
  Азимутальные (azimuthal)
    Псевдоазимутальные (pseudo-asimuthal)
  Конические (conic)
    Псевдоконические (pseudo-conic)
    Поликонические (polyconic)
  Цилиндрические (cylindrical)
    Псевдоцилиндрические (pseudo-cylindrical)
  Условные (miscellaneous)

## Slide 7: Картографические проекции
Изображение: http://www.geo-sfera.info/photo/grafiki_i_skhemy/44

## Slide 8: Как распознать проекцию?
Вид сетки в нормальной ориентировке |  | Вид меридианов | 
 |  | Прямые линии | Изогнутые линии
Вид параллелей | Концентрические круги | Азимутальная | Псевдоазиумутальная
 | Дуги концентрических кругов | Коническая | Псевдоконическая
 | Дуги эксцентрических кругов | Поликоническая | Псевдоконическая / произвольная
 | Прямые линии | Цилиндрическая | Псевдоцилиндрическая

## Slide 9: Картографические проекции:
По характеру искажений:
  Равноугольные (conformal)
  Равновеликие (equal-area)
  Равнопромежуточные (по направлению!) (equidistant)
  Произвольные

## Slide 10: Равновеликие проекции
Равновеликая цилиндрическая проекция для карты мира

## Slide 11: Равновеликие проекции
Псевдоконическая проекция Бонна для карты мира
(да, это одна и та же проекция, просто параметры разные)

## Slide 12: Равнопромежуточные проекции
Равнопромежуточная цилиндрическая проекция для карты мира (Plate Carrée, Equirectangular Projection)

## Slide 13: Равноугольные проекции
Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора

## Slide 14: Произвольные проекции
Проекция Робинсона (Robinson) для карт мира

## Slide 15: Примеры применения разных проекций
Для топографических карт используются равноугольные цилиндрические проекции с нарезкой по зонам
Для карт мира используются цилиндрические и псевдоцилиндрические проекции
  Проекция Меркатора
  Проекция Робинсона
  Проекция Мольвейде
Для инфографики широко применяются произвольные проекции (в т.ч. проекции анаморфированного пространства)
Карты России чаще всего составляются в конических проекциях

## Slide 16: Проекции карт России для разных целей
Notes: Изображение: Национальный Атлас России, т.1

## Slide 17: Проекции карт России для разных целей

## Slide 18: Способы изображения
Значки
Линейные знаки
Знаки движения
Изолинии и псевдоизолинии
Качественный фон
Количественный фон
Точечный способ
Ареалы
Локализованные диаграммы
Картодиаграммы
Картограммы

## Slide 19: Способы изображения: значки Используются для объектов, размещённых в точках (памятники, предприятия и т.п.) и не отражающихся в масштабе карты
Изображение: Национальный Атлас России, т. III

## Slide 20: Способы изображения: линейные знаки Используются для объектов, локализованных на линиях (реки, дороги и др.)
Изображение: Национальный Атлас России, т. III

## Slide 21: Способы изображения: знаки движения Используются для графического изображения перемещений. Положение знака может не соответствовать реальному маршруту
Изображение: Национальный Атлас России, т. III

## Slide 22: Способы изображения: изолинии Линии равных величин показателя. Показ явлений сплошного распространения (полей). Псевдоизолинии используются для явлений несплошного распространения
Изображение с сайта: http://www1.wetter3.de/Archiv/GFS/2015100706_1.gif

## Slide 23: Способы изображения: качественный фон Показ качественных различий явлений сплошного распространения (в том числе по единицам АТД!)
Изображение: Национальный Атлас России, т. II

## Slide 24: Способы изображения: количественный фон Показ количественных различий явлений сплошного распространения (в том числе по единицам АТД!) НЕ статистические показатели! (для этого есть картодиаграмма и картограмма)
Изображение: Национальный Атлас России, т. III

## Slide 25: Способы изображения: точечный способ Показ явлений несплошного , но массового распространения Типичный способ для карт с/х тематики
Изображение: Национальный Атлас России, т. III

## Slide 26: Способы изображения: ареалы Применяется для явлений несплошного распространения
Изображение: Атлас этнополитической истории Кавказа, стр. 38

## Slide 27: Способы изображения: локализованные диаграммы Для явлений сплошного или полосного (реки) распространения Ключевая особенность: возможность интерполяции между пунктами, к которым отнесены диаграммы
Изображение: Национальный Атлас России, т. II

## Slide 28: Способы изображения: картодиаграммы Показ абсолютных статистических показателей по единицам АТД (или по любым другим единицам сбора данных)
Изображение: Национальный Атлас России, т. III

## Slide 29: Способы изображения: картограммы Показ относительных статистических показателей по единицам АТД (или по любым другим единицам сбора данных)
Изображение: Национальный Атлас России, т. III